## Slide 1: BikeActivity
Balestra Alessandro
Canonero Alberto
Moretto Andrea

## Slide 2: L’idea
L’applicazione è stata pensata per l’attività motociclistica (sia su strada che fuoristrada) e per controllare le proprie statistiche su percorsi medio-brevi.
Il miglior funzionamento è ottenibile posizionando lo smartphone su un supporto solidale con la moto.

## Slide 3: Funzionalità (1)
L’app permette di visualizzare l’angolo di piega della moto, l’accelerazione, la velocità e il tempo relativo all’ultimo salto durante la corsa.
È possibile inoltre mettere in pausa l’applicazione senza perdita di dati.

## Slide 4: Funzionalità (2)
Al termine dell’attività è possibile visualizzare statistiche e grafici relativi alla sessione.
È inoltre possibile visualizzare in ogni momento i grafici e le statistiche dell’ultima sessione effettuata.

## Slide 5: Funzionamento
L’app si appoggia sul sensore accelerometrico e sul giroscopio per il calcolo dell’angolo, combinando i dati attraverso un filtro complementare
La velocità è calcolata utilizzando un servizio GPS
L’accelerazione sfrutta il sensore di accelerazione lineare
Il tempo di salto viene calcolato a partire dai dati accelerometrici
Infine i dati vengono salvati in un database SQLite.

## Slide 6: Angolo di piega con il giroscopio
Il giroscopio fornisce i dati dell’accelerazione angolare relativi ai tre assi. Otteniamo l’angolo di piega integrando i valori relativi all’asse di rotazione:
A livello pratico questo equivale a sommare il valore del giroscopio moltiplicando ogni valore per la differenza di tempo rispetto al valore precedente:
A causa della natura del giroscopio, tuttavia, il calcolo dell’angolo tende a divergere dalla reale misura, con il passare del tempo, in maniera non trascurabile.
NOTA: poiché non è fisso ma varia a seconda dei campioni

## Slide 7: Angolo di piega con l’accelerometro
È possibile calcolare l’angolo di piega anche come arcotangente del valore dell’accelerazione sull’asse perpendicolare all’asse di rotazione fratto l’accelerazione sull’asse z.
La misurazione è tuttavia inaffidabile a causa del rumore introdotto dall’accelerometro e dalla presenza di altre accelerazioni.
Z
Y
g
accZ
accY
ᶿ

## Slide 8: Il filtro complementare e l’angolo di piega
Utilizziamo il filtro complementare per combinare i valori ottenuti dai due sensori. L’utilizzo dei due sensori permette infatti di ottenere una misurazione accurata dell’angolo, questi compensano l’uno l’errore introdotto dall’altro.
Nella pratica sommiamo i due valori ottenuti attraverso i due metodi di calcolo, prediligendo i valori ottenuti dal giroscopio:
Il nuovo angolo viene misurato ogni volta che uno dei due sensori aggiorna il valore.

## Slide 9: Cambiamento di coordinate
All’inizio dell’attività avviene una calibrazione dove si ricava un sistema di riferimento solidale con la moto
Tutti i valori successivi ottenuti dai sensori verranno convertiti nel nuovo sistema di riferimento.

## Slide 10: Cambiamento di coordinate

## Slide 11: Il salto
Fase di andamento normale.
Fase pre-salto: accelerazione misurata più alta dovuta rampa ripida, misurato un picco. Da qui in poi si misurerà un'accelerazione decrescente.
Fase di inizio caduta: raggiunto il punto più alto della traiettoria l'accelerazione misurata da qui in poi sarà circa 0.
Fase di atterraggio: misurato un picco in atterraggio.

## Slide 12: Gerarchia delle classi

## Slide 13: Velocità
La velocità media si appoggia alla classe Speedometer che implementa l’interfaccia locationListener.
Tramite l’override del metodo onLocationChanged otteniamo un oggetto location ogni volta che la posizione cambia; risaliamo quindi alla velocità del dispositivo attraverso getSpeed().
Calcoliamo la velocità media in maniera dinamica attraverso la formula:

## Slide 14: Database
Per salvare i dati relativi alle sessioni ci appoggiamo ad un database SQLite.
Creiamo 5 tabelle: velocità, accelerazione, piega, sessioni e per l’accelerazione necessaria per il calcolo del salto.
Per poter comunicare con il database abbiamo dovuto appoggiarci alle classi ContentProvider e ContentResolver.
A livello pratico gli unici metodi implementati sono QUERY e INSERT.

## Slide 15: Attività grafica
Per rappresentare graficamente i risultati ottenuti abbiamo importato la libreria esterna: MPAndroidChart.
I dati vengono sotto-campionati in maniera dinamica per render i grafici più fluidi: viene calcolato un passo di campionamento in funzione del numero di campioni; vengono inoltre salvati i massimi e minimi locali per mantenere una coerenza con le statistiche.

## Slide 16: DEMO

## Slide 17: Going forward
L’applicazione potrebbe essere oggetto di ulteriori miglioramenti. Alcune idee implementabili:
Visualizzazione del tragitto tramite appoggio a Google Maps.
Ottimizzazione del funzionamento e della memoria.
Condivisione delle proprie statistiche con altri utenti.
Visualizzazione delle statistiche relative a più sessioni.